# 修订历史

版本	日期	作者	说明
V0.10	2017/04/01		创建文档
V0.20	2018/04/17		完善引脚定义，添加机械尺寸图
V0.30	2019/01/04		添加通用机 UI
V0.31	2019/10/08		更新通用机 UI
V0.32	2019/10/09		更新通用机引脚信息
V0.33	2019/05/08		1 、 更新串口序号。 / 2 、 增加 LED 灯指示描述。

目录
1. 硬件技术参数	2
2. 产品视图	3
3. 系统结构框图	16
4. 产品引脚功能定义	17
5. 机械尺寸	20

# 1. 硬件技术参数
表 1.1 AVM3D-GP 技术参数

板框尺寸	114 x 87 mm
额定电压	DC 12V
电压范围	DC 7--28V
额定电流	≤0.8A@12V
额定最大工作电流	≤1.0A
静态电流：	≤0.5mA
绝缘阻抗	≥100MΩ
工作温度	-20℃~+70℃
存储温度	-40℃~+85℃
视频输入	AHD(1280x720@25fps)/CVBS
视频输出	CVBS/AHD/VGA 三选一

# 2. 产品视图

图 1 3D 全景视图模式

图 2 前视超广角全屏模式

图 3 2D 全景+前视带轨迹模式

图 4 前视放大模式

图 5 2D 大环视模式

图 6 后视超广角全屏模式

图 7 2D 全景+后视畸变校正加轨迹模式

图 8 后视放大模式

图 9 2D 全景+窄道模式

图 10 2D 过窄道模式

图 11 2D 左视图带畸变校正

图 12 2D 右视图带畸变校正

图 13 进入录像模式

图 14 进入设置模式

图 15 功能菜单模式

图 16 个性化设置模式

图 17 行车记录仪设置模式

图 18 格式化录像磁盘模式

图 19 停车监控设置模式

图 20 系统设置模式

图 21 标定距离设置模式

图 22 系统时间设置模式

图 23 车型设置模式

图 24 显示设置模式

图 25 配置参数导入或导出模式

图 26 版本查看模式

# 3. 系统结构框图
AVM3D-GP 高清全景控制器，由主处理器、DDR3 、eMMC、视频解串芯片、微控制器 及相关控制电路等功能部件组成，其系统结构框图如图 27 所示。

车身 CAN

	电源 12V					12V 转 5V			CAN

												MCU
Coax / Coax / Coax / Coax		4CH Input	CSI		Cortex-A7 x 6 1.2GHz / DRAM

						DDR3- 512MB			eMMC				U盘(外挂)

图 27 AVM3D-GP 系统结构框图
最小系统性能：
u CPU：6 核 ARM CortexTM-A7 处理器，主频高达 1.2GHz，每个 CPU 高达 32KB 的 L1 高速指令缓存和高速数据缓存以及 1024KB 的 L2 高速缓存；
u GPU：Mali400 MP4，高达 400MHz，每个处理器内嵌 MMU 并且具有 128KB 的 L2 高 速缓存，支持 OpenGL ES1.1/2.0 和 OpenVG1.1 3D 图形标准；
u 视频引擎：高分辨率 H.265 解码高达 1080p@60fps ，H.265 编码高达 1080p@60fps；
u 摄像头：支持 2 路独立并行 CSI 接口，2 路独立 MIPI-CSI 接口，4 路 TVIN 接口；
u 显示：支持 4-lane MIPI DSI 接口，LVDS 接口，RGB 并行接口以及一路 CVBS 接口；
u 存储：外部存储支持 NAND Flash，SD/eMMC，Nor Flash 和 SDRAM，其中 SDRAM 接 口支持 DDR3 ，DDR3L ，LPDDR2 ，LPDDR3。

# 4. 产品引脚功能定义
AVM3D-GP 接口 JP5 引脚示意图如图 28 所示：

图 28 JP5 引脚示意图 表 2 JP5 引脚定义说明
引脚名称	序号	输入/输出	引脚定义说明
GND	1	--	GND
RF_ANT	2	--	RF433 天线
UART1_TX	3	输出	串口 1 TX 输出
CAN_IN_L	4	输入/输出	输入 CAN L
UART1_RX	5	输入	串口 1 RX 输入
CAN_IN_H	6	输入/输出	输入 CAN H
VBAT	7	Power	常电供电输入
GND	8	--	GND
ACC_IN	9	输入	ACC 检测输入
CAN_OUT_L	10	输入/输出	输出 CAN L
GND	11	--	GND
CAN_OUT_H	12	输入/输出	输出 CAN H
UART2_RX	13	输入	串口 2 输入
UART2_TX	14	输出	串口 2 输出
5V	15	--	5V 供电输出
空	16	--	空

AVM3D-GP 接口 JP4 引脚示意图如图 29 所示：

图 29 JP4 引脚示意图 表 3 JP4 引脚定义说明
引脚名称	序号	输入/输出	引脚定义说明
CAM _F_GND	1	输入	前视摄像头输入
CAM _F_ VIDEO	3
CAM _F_VCC	5
CAM _R_GND	2	输入	右视摄像头输入
CAM _R_VIDEO	4
CAM _R_VCC	6
空	7	--	空
RIGHT_LIGHT	8	输入	右转向灯输入
CAM _B _GND	9	输入	后视摄像头输入
CAM _B_ VIDEO	11
CAM _B_VCC	13
CAM _L_ GND	10	输入	左视摄像头输入
CAM _L_ VIDEO	12
CAM _L_VCC	14
REVERSE_LIGHT	15	输入	倒车灯输入
LEFT_LIGHT	16	输入	左转向灯输入
AHD_OUT	17	输出	AHD 输出引脚
DVD_CTL_OUT	18	输出	AHD 和 CVBS 控制输出

CVBS_GND/AHD_GND	19	--	GND ，不可和 360 控制器其他地相连。
CVBS_OUT	20	输出	CVBS 输出引脚
USB_OTG_DP	21	--	USB OTG
USB_OTG_GND	22
USB_OTG_DM	23
5V_USB_OTG	24

AVM3D-GP 接口 JP6 引脚示意图如图 30 所示：

图 30 JP6 引脚示意图 表 4 JP6 引脚定义说明
引脚名称	序号	输入/输出	引脚定义说明
VGA_R	1	输出	VGA 红色通道输出
VGA_VS	2	输出	VGA 垂直同步信号
VGA_G	3	输出	VGA 绿色通道输出
VGA_HS	4	输出	VGA 行同步信号
VGA_B	5	输出	VGA 蓝色通道输出
GND	6	--	GND

指示灯 LED1 说明如下表：
表 5 指示灯 LED1 说明

指示灯	功能	描述
红灯	系统运行指示灯	灭：系统未运行
		闪烁：系统运行
绿灯	视频输出指示灯	灭：360 视频未输出
		闪烁：360 视频输出

# 5. 机械尺寸

图 31 AVM3D-GP 尺寸图

底板长宽：114.00 mm * 87.00 mm。
底板螺丝孔长宽：82.80 mm * 71.18 mm。